Информация

по осуществлению весогабаритного контроля на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях реализации регионального проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период 2020-2024 годов предусмотрено размещение 24 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 2020 году – 7 пунктов, в 2021 году – 8 пунктов, в 2022 году – 5 пунктов, в 2023 и 2024 годах – по 2 пункта).

В 2020 году реализован первый этап развития системы автоматического весогабаритного контроля (размещено 7 пунктов), который призван обеспечить предупреждение нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также сохранность автомобильных дорог.

Применение автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (далее – АПВГК) позволяет фиксировать нарушения правил движения по автомобильным дорогам крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств без снижения скорости транспортного потока. Информация о фактах таких нарушений поступает напрямую в центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП ГИБДД) для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функционирует 7 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Местоположение пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Нефтеюганск – Сургут» | км 47+750 |
| 2. | «Нефтеюганск – Сургут» | км 54+600 |
| 3. | «Югорск – Таежный» | км 436+980 |
| 4. | «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» | км 25+800 |
| 5. | «Сургут – Нижневартовск» | км 38+650 |
| 6. | «Сургут – Нижневартовск» | км 210+700 |
| 7. | «Ханты-Мансийск – Талинка» | км 13+100 |

В составе каждого АПВГК также функционируют комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые фиксируют в зоне АПВГК скоростной режим (в том числе движение со скоростью менее 20 км/ч), выезд на полосу встречного движения и движение по обочине.

В целях информирования грузоперевозчиков о фактах превышения весовых и габаритных параметров транспортных и устранения потенциальных нарушений, АПВГК после ввода в эксплуатацию на протяжении 3-х месяцев осуществляли работу в тестовом режиме, который завершился 20 июня 2021 года.

С 21 июня все 7 АПВГК функционируют в полноценном режиме с фиксацией превышения весогабаритных параметров и передачей данных о выявленных нарушениях в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, допустивших нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

При прохождении зоны весогабаритного контроля транспортным средством АПВГК определяют общую массу, осевые нагрузки и габариты транспортного средства.

Нарушением правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства будет считаться движение транспортного средства:

- если весовые параметры транспортного средства превышают более чем на 2% параметры, установленные постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 или указанные в специальном разрешении;

- если габаритные параметры транспортного средства (длина, ширина, высота) превышают параметры, установленные постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 или указанные в специальном разрешении.

При фиксации на АПВГК превышения весовых или габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме формируется два запроса на предмет сведений о наличии специального разрешения, который по защищенным каналам связи направляется в информационную систему «Выдача разрешений ХМАО» и информационную систему ФКУ «Росдормониторинг». В случае получения из информационных систем данных о наличии специального разрешения на движение по участку дороги в зоне расположения АПВГК нарушение не формируется.

В составе автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (далее – АПВГК), установленных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств используются системы измерения параметров транспортных средств в движении «ИБС ВИМ» (далее – системы).

Соответствие данных систем требованиям действующего законодательства подтверждается сертификатом об утверждении типа средств измерений (№ 62524-15, срок действия до 22 ноября 2025 года) и сертификатом соответствия (№ РОСС RU.АД07.П00155, срок действия до 26.05.2022 года), выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В марте текущего года ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком округе» (далее – ФБУ «Тюменский ЦСН») на всех АПВГК проведена поверка систем «ИБС ВИМ», по результатам которой средства измерения признаны пригодными к применению и выданы соответствующие свидетельства о поверке на каждую систему.

В первой декаде июня текущего года, по завершению тестового периода функционирования АПВГК, силами подрядной организации ПАО «Ростелеком», осуществляющей оказание услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, с использованием транспортного средства, взвешивание которого проведено инженером по метрологии ФБУ «Тюменский ЦСН», в соответствии с методикой поверки выполнены контрольные проезды через все АПВГК, расположенные на территории автономного округа, о чем составлен соответствующий протокол, подтверждающий корректность фиксации весовых параметров транспортных средств системами «ИБС ВИМ».

Кроме того, в целях дополнительной проверки корректной фиксации весовых и габаритных параметров на АПВГК, в настоящее время (в период с 23 августа по 10 сентября текущего года) подрядной организацией, с привлечением специалистов ФБУ «Тюменский ЦСН», проводится внеплановая поверка систем измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении «ИБС ВИМ». По результатам поверки будут оформлены соответствующие свидетельства, подтверждающие, что средства измерения пригодны к применению.

В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России №348 от 31.08.2020 года на подходах к АПВГК установлены информационные табло, которые отображают информацию о факте превышения весовых параметров с указанием государственного регистрационного знака транспортного средства.

Отображение информации на информационных табло осуществляется по определенным шаблонам и сценариям с приоритетом вывода сведений о фиксации превышения весовых и габаритных параметров транспортных средств. То есть, при фиксации превышения весовых и габаритных параметров транспортного средства на информационное табло выводится соответствующая информация, которая в последствии сменяется социальной рекламой («Соблюдай дистанцию!», «Не превышай скорость!», «Пристегни ремень!» «Включи фары!» и т.д.). Алгоритм работы информационных табло обеспечивает в приоритетном режиме отображение информации о факте проезда транспортного средства через АПВГК с превышением весовых и габаритных параметров.

Доклад закончил

Колбин В.Ю.